Ćwiczenie nr 18 - Wyznaczanie wartości przyspieszenia

ziemskiego za pomocą równi pochyłej.

INSTRUKCJA

Cel ćwiczenia:

Wyznaczenie wartości przyspieszenia ziemskiego.

Zagadnienia wstępne:

- Zjawisko tarcia.

- Tarcie statyczne.

- Tarcie dynamiczne.

- Przyczyny powstawania tarcia.

- Czynniki od których zależy tarcie.

- Współczynnik tarcia statycznego.

- Współczynnik tarcia kinetycznego.

- Opory ruchu.

- Siły występujące w zjawisku tarcia.

- Siła zsuwająca.

- Równia pochyła.

- Przyspieszenie ziemskie.

Przyrządy:

- Trzy kulki z różnych materiałów,

- Równia pochyła,

- Stoper,

- Miarka.

Przebieg ćwiczenia:

  - Umieszczamy równię pochyłą pod największym możliwym kątem.

  - Mierzymy długość toru  d po którym będzie poruszać się kulka.

  - Mierzymy wysokość równi h.

  - Przeprowadzamy po 5 razy pomiar czasu ruchu kulek po torze d z wysokości h.

  - Wyniki zapisujemy w tabelce pomiarowej .

  - Następnie zmieniamy kąt nachylenia równi.

  - Powtarzamy punkty 3, 4, 5.

d

h

L

Opracowanie wyników:

- Sporządzić tabelki pomiarowe według zamieszczonego w instrukcji wzoru.

- Obliczyć wartości średnie mierzonych wielkości.

- Korzystając ze wzoru g = 2d2 / ht2 obliczyć wartość przyspieszenia ziemskiego

( w obliczeniach korzystać z wartości średnich).

- Obliczenia przeprowadzić dla wszystkich pomiarów i porównać.

- Przeprowadzone obliczenia zamieścić w sprawozdaniu.

- Przeprowadzić analizę błędów (błąd pojedynczego pomiaru, odchylenie średnie).

- Porównać wyniki obliczeń z wartościami tablicowymi.

- Wnioski wysnute z przeprowadzonego ćwiczenia zamieścić w sprawozdaniu.

Sprawozdanie powinno zawierać:

- Część teoretyczna

- Cel i opis doświadczenia (wraz ze schematem urządzenia)

- Opracowanie wyników

- Własne wnioski

UWAGA!!!  Sprawozdanie powinno być napisane za pomocą programu komputerowego np. MS WORD

# Tabelka pomiarowa (dla pojedynczej wysokości h)

| L.p | t [s] I kulka | t [s] II kulka | t [s] III kulka |
| --- | --- | --- | --- |
| średnia |  |  |  |