## Slide 1: Výcuc z grafického hardwaru
Ing.Drgo Pavel,15.február 2018,štvrtok,17:01,Nasťa strieborná

## Slide 2: Zobrazovacie zariadenia počítača
Zobrazovacie zariadenie je výstupné prídavné zariadenie počítača, ktoré slúži na komunikáciu medzi počítačom a uživateľom.
Komunikácia je pomocou textových a grafických informácií
Zobrazovacia jednotka môže byť:
  Analógová(CRT)
  Digitálna(LCD)

## Slide 3: Zobrazovacie zariadenia
monitory
Dotykové obrazovky
Tablet PC
Interaktívne tabule
projektory
Elektronické čítačky
mobily

## Slide 4: Základný hardware počítača
Základný grafický hardvér
  Zobrazovacie zariadenie (Display devices)
  Grafický adaptér(Video controller)
  Pamäť (Memory)
  Procesor(CPU)
  Systémová zbernica (System bus)
CG show

## Slide 5: CPU a GPU

## Slide 6: Grafická karta – prevedenie
SAMOSTATNÁ – vo forme prídavnej karty na základnej doske, má vlastnú pamäť (výhodnejšie)
INTEGROVANÁ – vo form čipu na základnej doske, nemá vlastnú pamäť, odobere si časť operačnej pamäte (nevýhoda)

## Slide 7: Písomka 27.3.2018
Ako rozdeľujeme grafický karty podľa prevedenia
Definujte grafickú kartu
Ako delíme grafické karty podľa chladenia
Aké poznáme režimy práce grafického adaptéra
Aké druhy konektorov poznáme u grafického adaptéra
Vymenujte základné časti grafického adaptéra
Charakterizujte grafický procesor GPU
Vymenujte parametre grafického adaptéra

## Slide 8: VYHODNOTENIE
BODY | ZNÁMKA
8 | 1
7 | 2
6-5 | 3
4-3 | 4
2,1,0 | 5

## Slide 9: Umiestnenie grafiky na doske

## Slide 10
Pripojenie grafickej karty ku zberniciam

## Slide 12: Grafická karta
Grafická karta je komponent počítača, ktorý zabezpečuje zobrazenie informácií na zobrazovacej jednotke, napríklad na monitore,projektore.
Grafická karta je nevyhnutnou súčasťou každého herného počítača.
Spolu s monitorom slúži k úpravám a strihu videa, modelovanie alebo k akémukoľvek spracovaniu grafiky v 3D (renderingu).
V Podľa výkonu delíme grafické karty na :
-Low-end, to znamená najmenej výkonné čisto kancelárske grafické karty
-stredná trieda, tzv. Mainstream, to znamená karty s vynikajúcim pomerom cena/výkon pre multimediálne využitie a pre občasných hráčov
-High-End, najvyššia kategória grafických kariet, čo sa výkonu týka,
väčšinou ide o vlajkové modely toho-ktorého výrobcu, poskytujúce najvyšší grafický
výkon v kombinácii s podporou úplne najnovších technológií.

## Slide 13
V podstate delíme grafické karty na aktívne a pasívne chladené.
Pasívne chladené grafické karty sú vhodné do úsporných PC, prípadne do obývačkových PC, kde chce mať majiteľ karty kľud.
Pasívne chladená karta sa rovná 0db hluku .
Pasívne chladená karta môže byť samozrejme len z kategórie menej výkonných kariet,
v podstate ide o kus hliníkového chladiča pevne upevneného priamo na grafike.
Aktívne chladenie vyžaduje naviac ventilátor
Rozdelenie grafických kariet podľa spôsobu chladenia

## Slide 14: Chladenie vodným blokom

## Slide 15: Chladenie vodným blokom

## Slide 16: Chladenie grafického procesora

## Slide 17: Detail chladenia prvkov počítača

## Slide 18: Zapínanie chladenia

## Slide 19
Väčššina videokariet umožňuje prácu v dvoch základných režimoch:
    textový režim
      Režim, ktorý umožňuje zobrazovať iba preddefinované znaky, ako sú písmena (A, a, B, b, C, c, ...), číslice (1, 2, 3, ...), špeciálne znaky (&, ^, %, ...) a pseudografické znaky (symboly pre vykreslovanie tabuliek).
      Tieto znaky sú presne definované pomocou matíc bodov a je možné ich zobrazovať iba jako celok.
    grafický režim
      režim, v ktorom sú informácie zobrazované po jednotlivých obrazových bodoch tzv. pixeloch (Picture Element).
      Tento režim už nepoužívá preddefinované znaky, ale môžeme z jednotlivých pixelov vykresliť prakticky „ľubovoľnú informáciu.
REŽIMY GRAFICKÝCH KARIET

## Slide 20: Znakový režim

## Slide 21: Výrobca

## Slide 24: Najpoužívanejšie rozlíšenia

## Slide 25: Integrovaná grafická karta
Integrovaná grafická karta je zabudovaná v procesore alebo na základnej doske,
určená je predovšetkým menej náročným používateľom
Integrovaná grafická procesorová jednotka (GPU) nepoužíva vlastnú RAM
GPU môže používať od 1 do 5 % dostupnej pamäte RAM pre spracovanie grafiky.
výhody:
Je to lacnejšie riešenie, čo zase znamená lacnejší počítač
Vytvára oveľa menej tepla ako vyhradená grafická karta a
používa menej energie.
Ideálne pre ľudí, ktorí robia úlohy nenáročné na grafiku.
Zvládajú HD video((1280 x 720 pixelov)

## Slide 26: Integrovaná grafika s rozdielnou alokáciou pamäte

## Slide 27: MICROARCHITECTURE SKYLAKE-integrovaná grafika
IMC -Integrovaný pamäťový radič
DMI-Direct Media Interface-Zabezpečuje prepojenie procesora s Chipset
PCI Express-Radič PCIe zbernice
ISP (Image Signal Processor)
eDRAM-externá cache L4
Display-súčasť GPU(Graphics),riadi spotrebu GPU
System Agent,je vlastne náhrada Severného mostíka
Ring Bus predstavuje spoločnú sbernicu pre každé z jadier, L3 Cache(LLC), grafické jadro a System Agent
Core-jadro procesora
GT grafický procesor
embedded external displays- vložené externé displeje

## Slide 28: Riešenie OPTIMUS
Diskrétne grafické karty majú podstatne vyššiu spotrebu, než integrované, a preto nie sú úplne najšťastnejším riešením v prenosných počítačoch.
Ak si však chcete na počítači dopriať herné zážitky, samostatná grafika je nevyhnutnosťou.
Opäť platí staré pravidlo o zlatej strednej ceste. Viacero súčasných notebookov s dvomi grafickými kartami (integrovanou i dedikovanou) disponuje technológiou Nvidia Optimus, ktorá medzi grafikami podľa druhu aktuálnej činnosti prepína.
Pri bežnom používaní je aktívna integrovaná, vďaka čomu ušetríte batériu a notebook je tichší.
Naopak, v grafickej záťaži sa prepne na výkonnejšiu.

## Slide 29: Povolená virtuálna pamäť pre vyhradenú grafickú kartu(vypnutie externej grafiky)

## Slide 30: Externá grafická karta

## Slide 32: Časti grafických kariet
Moderné videokarty sa skladajú z následujúch častí:
procesora
pamäti
DAC prevodníka
ROM BIOSu

## Slide 33: Montáž grafickej karty

## Slide 34
PREPOJENIE GRAFICKEJ KARTY S ANALÓGOVÝM MONITOROM

## Slide 35: Komponenty grafickej karty

## Slide 36: Popis komponentov grafickej karty
Graphic Processing Unit –GPU-grafický procesor
Video BIOS
Video pamäť
RAMDAC-prevodník signálu
Chladiace zariadenia
Výstupy
Pripojenie k základnej doske

## Slide 37: Grafický procesor-GPU
Grafický procesor (ang. graphics processing unit)
Je Procesor slúžiaci na výpočet grafických informácií pre zobrazenie údajov z počítača na viditeľný grafický obraz zobraziteľný na monitore
Prevádza digitálne dáta do formy zobraziteľnej pomocou obrazových pixelov
Nachádza sa buď na grafickej karte alebo ako samostatný čip na matičnej doske počítača (vtedy hovoríme o integrovanej grafickej karte).
Úlohou grafického procesora nie je len jednoduché zo-razenie údajov, ale aj prepočty trojrozmerných obrazových scén v reálnom čase.
Vtedy hovoríme o 3D akcelerátoroch.
GPU vykonáva všetky grafické inštrukcie čím šetrí strojový čas mikroprocesora počítača -CPU

## Slide 38: Viacprocesorový GPU

## Slide 39: Dvojprocesorová grafická karta

## Slide 40
MULTIPROCESOROVÁ GRAFIKA
AMD CrossFire (tiež známy ako CrossFireX ) je značka pre technológiu multi- GPU od Advanced Micro Devices (AMD) ,
pôvodne vyvinutá spoločnosťou ATI Technologies[
Táto technológia umožňuje používať až štyri jednotky GPU v jednom počítači na zlepšenie grafického výkonu.

## Slide 41: Multiprocesorová grafika
( SLI ) je značka pre technológiu viacerých grafických procesorov vyvinutú spoločnosťou Nvidia
Používa sa na prepojenie dvoch alebo viacerých grafických kariet, aby sa vytvoril jeden výstup.
Je určená na použitie v moderných počítačových systémoch založených na zbernici PCI Express (PCIe);

## Slide 43: RAMDAC :
Je digitálno alalógový prevodník , ktorý konvertuje digitálny signál na analógový signál pre počítačový displej, ktorý používa analógový vstup, ako napríklad CRT displej.

## Slide 44: Digitálno- analógový prevodník s binárne váženým odporom 4 bitový
Počet binárnych vstupov je 4, takže menič sa nazýva 4 bitový prevodník, pretože existujú 24 = 16 kombinácií binárnych vstupov b0 až b3
V kartách sa používajú 8,10,24bitové prevodníky

## Slide 45: Pamäť pre grafiku
Integrované karty ju zdieľajú s RAM počítača
Externé karty majú svoju VRAM
Najvýznamnejším faktorom výkonu karty je:
  veľkosť pamäte(6,8,11,12 GB)
  rýchlosť pamäte. (192,256,547 GB/s)
Čo sa týka výkonu pamäte, ten závisí najmä:
  od šírky zbernice (192,256,384 bitov)
  frekvencie zbernice. (8,10,11GHz)

## Slide 46: Pamäť pre grafiku
VRAM je tvorená pamäťami-GDDR5
GDDR5 je špeciálny typ pamäte s náhodným prístupom, ktorý je špeciálne navrhnutý iba pre grafické operácie v GPU.
Typy pamätí:
Červené body znamenajú ovládanie pamäte.Iba v tomto bode hodinového cyklu sa niečo deje s pamäťou(čítanie pamäte,zápis do pamäte Video RAM)

## Slide 47: Obrazový pamäťový priestor Počítača
Aby sa mohol obraz na monitore zobraziť, musí byť umiestnený v pamäti prístupnej GPU.
Miestna videopamäť poskytuje GPU najlepší výkon
S príchodom PCI EXPRESS môže GPU priamo pristupovať k časti systémovej pamäte.
Keď sú snímky pripravené na odoslanie do monitora, sú najprv prečítané procesorom ako dáta z hlavnej pamäte RAM a potom zapísané do VRAM.
Potom dochádza ku konvertovaniu z digitálnych dát na analógové signály pomocou RAMDAC (anglicky RAM digitálny-analógový prevodník).
Tieto signály sú následne odoslané a zobrazené na monitore.

## Slide 48
PRÍKLAD PARAMETROV GRAFICKEJ KARTY NVIDIA TITAN

## Slide 49: KDE JE VIDEO RAM-ka?

## Slide 50: Organizácia pamäťového priestoru počítača

## Slide 51: Organizácia pamäťového priestoru podľa adries

## Slide 52: Ovládače
Ovládače systému Windows zabezpečujú spoluprácu medzi kartou a monitorom
Ovládače tvorí software ,ktorý sa nainštaluje automaticky pri inštalácií karty a monitora
Je lepšie nainštalovať originálny ovládač od firmy ktorá kartu a monitor vyrobila ako používať univerzálny ovládač

## Slide 53
GIGABYTE GeForce GTX 1050 Ti D5 4G

## Slide 54: Parametre

## Slide 55: Parametre

## Slide 56
streamprocesory

## Slide 57: Formáty grafických súborov

## Slide 58: DRUHY DISPLAYOV
CRT
LCD
OLED
QLED
projektory

## Slide 59: MONITORY
ODKAZ NA „Všetky zobrazovacie zariadenia“ SK

## Slide 60: ODKAZY NA MONITORY
Parametre monitorov
Ako vybrať monitor
Monitory po ľudsky

## Slide 61: CRT MONITORY

## Slide 62: CRT( Cathode Ray Tube)-Katódová obrazovka
Princíp zobrazenia na obrazovkovom (CRT)
monitore je rovnaký ako pri televízii.
Zobrazuje obrazovka, čo je vlastne katódová
trubica premieňajúca vyžiarený elektrónový lúč pomocou vychyľovania a luminoforu na viditeľný obraz
Na rozdiel od televízora obvykle nie je vybavený vysokofrekvenčným vstupným obvodom, resp. tunerom. Signál je do monitora prenášaný analógovo alebo digitálne.
Kliknutím na obrázok sa spustí video

## Slide 63: Monitor typu CRT
Popis monitora CRT
  1 – katóda
  2 – zväzok lúčov
  3 – zaostrovacie
  cievky
  4 – vychyľovacie
  cievky
  5 – pripojenie anódy
  6 – maska
  7 – luminofóry
  8 – detail obrazovky(maska+luminofóry)
Notes: http://www.zive.sk/spravy/mladsi-vyhrava-test-spotreby-lcd-a-crt-monitorov/sc-30-a-272525/default.aspx

## Slide 64: Crt monitor

## Slide 65: Animácia lúča CRT

## Slide 67: Typy farevných monitorov
delta – otvory v maske kruhové,
usporiadané do trojúholníka
- nekvalitný obraz
inline – luminofóry nanesené vedľa
seba, otvory v maske tvaru obdľžnika
- najrozšíenejšie
trinitron – luminofory nanesené v rade vedla seba
- otvory v maske nie sú priečne prerušené

## Slide 68: Výhody a nevýhody CRT
Výhody:
verné zobrazenie farieb
vynikajúce pozorovacie uhly
rýchla odozva
Vysoký kontrastný pomer
Sú schopné zobraziť natívne niekoľko rozlišení pri rôznej obnovovacej frekvencií(bez rozostrenia)
Nevýhody:
Veľké rozmery,
hmotnost
spotreba
Blikanie podľa obnovovacej frekvencie
Citlivosť na rušenie vonkajším mag.polľom
Geometrické zkreslení u neplochých CRT monitorov

## Slide 69: Výhody a nevýhody CRT
Výhodou je možnosť zmeny veľkosti bodu – je možné zobrazovať v rôznych rozlíšeniach, stabilný obraz, možnosť meniť teplotu farieb, kalibrovať farby, meniť geometriu obrazu.
Monitor nemá takmer žiadnu zotrvačnosť.
Dôležitou je aj cena – aj keď cenový pokles LCD vytláča túto výhodu.
Nevýhodou sú veľké rozmery, spotreba, hmotnosť, poškodzovanie zraku –
(časť katódového žiarenia preniká cez luminofor a poškodzuje zrak užívateľa žiarením a urýchľovaním prachu spred obrazovky – jeho vystrelenie smerom k užívateľovi.
Spätné žiarenie (lacnejšie monitory nemajú tienenie elektroniky a vyžarujú aj dozadu cez plastový kryt (problém ak užívatelia sedia za sebou)),
starnutie obrazu – luminofor po čase stráca svoje vlastnosti, starnutie katódy
katóda nevysiela lúč o pôvodnej intenzite, obrazovka má menší jas, rozostrenie obrazu – obraz po čase stráca na ostrosti.
Existujú aj zvláštne varianty CRT monitorov – monochromatické (jednofarebné), vektorové (so zotrvačnosťou v luminiscenčnej vrstve – bod zmizne až po nejakom čase od aktivácie – pre radarové systémy…)

## Slide 70: PaRAmetre CRT monitorov
JAS-luminance), udávaná v kandelách na štvorcový meter (cd/m²).napr. 0,831 lm / W
Veľkosť obrazu (screen size)– je veľkosť uhlopriečky obrazu udávaná v palcoch napr.17“,19“
Veľkosť zobrazovaného bodu (dot pitch). Udáva vzdialenosť medzi dvoma subbpixemi jednej a tej istej farby. Bežne 0,24 mm.
Doba odozvy. Je to čas za ktorý sa dostane jeden bod z aktívneho stavu (čierna) do neaktívneho stavu (biela) a späť.
Udáva sa v milisekundách (bežne okolo 5 milisekúnd).
Rýchlejšie prekresľovanie znamená väčšiu ostrosť v rýchlych scénach.

## Slide 71: PaRAmetre CRT monitorov
5) Obnovovacia frekvencia (refresh rate) označuje koľkokrát za. sekundu lúč prekreslí celý obraz na CRT obrazovke.
  horizontálna obnovovacia frekvencia(riadková)
  vertikálna obnovovacia frekvencia (snímková)
PR.
Frekvencia:
Horizontálne:30 - 70 kHz Vertikálne:50 - 150 Hz

## Slide 72: PaRAmetre CRT monitorov
6) Spotreba (power compsumption) – spotreba zariadenia vo Wattoch (W).napr.30 -60 W
7) Pomer obrazu (aspect ratio) je pomer obrazu – horizontálny rozmer ku vertikálnemu rozmeru obrazu.
Štandardom je pomer 4:3, čo zodpovedá 1024 bodov x 768 bodov.
Tzv. širokouhlé monitory (wide) majú pomer obrazu 16:9 (1024 x 576). Tento pomer je priaznivejší pre ľudské oko
8) Rozlíšenie (display resolution). Počet bodov, ktoré je možné zobraziť. Udáva sa ako počet pixelov vodorovne krát počet pixelov zvisle,
Momentálne (2018 r.) sú najpoužívanejšie rozlíšenia 1920×1080 (FullHD), niektorý už prešli na 2k alebo 4k rozlíšenie.Niektorý užívatelia používajú aj ultaširoké monitory s pomerom strán 21:9 a rozlíšením napr. 2560x1080.

## Slide 73: CRT monitor Hyundai Q770
Oneskorenie:15 mse

## Slide 74: CRT vs LCD
Parametr
CRT
LCD (TFT)
Jas
80 – 120 cd/m2
170 – 300 cd/m2


Kontrast
350:1 – 700:1
150:1 – 1500:1


Pozorovací úhel
více než 150º
90º – 178º


Chyby konvergence
0,2 – 0,3 mm
žádné


Ostrost
uspokojivé – velmi dobré
velmi dobré


Geometrie obrazu
možné chyby
perfektní


Chybné (defektní) pixely
žádné
až 8 chyb. pixelů


Vstupní signál
pouze analogový
analogový nebo digitální


Možná rozlišení
libovolné
dáno HW / interpolace


Vyladění barev
foto kvalita
uspokojivé


Jednotnost (uniformita)
občas jasnější uprostřed
občas jasnější na kraji


Čistota (kvalita) barev
velmi dobrá
horší až průměrná


Mihotání (blikání) obrazu
žádné nad 85 Hz
žádné


Ovlivnitelnost mag. polem
závisí na odstínění
žádná


Rychlost odezvy pixelu
nepozorovatelná
5 – 50 ms


Spotřeba elektrické energie
60 – 160 W
25 – 90 W


Rozměry/hmotnost
větší
menší



## Slide 75: LCD monitor

## Slide 76: Oblasti použitia LCD technológie

## Slide 77: LCD displaye

## Slide 78: Parametre LCD monitorov I.
Uhlopriečka :
Označuje vzdialenosť medzi protiľahlým horným a spodným rohom monitora.
Udáva sa v palcoch. Jeden palec je 2,54 cm.
Obnovovacia frekvencia:
Ide o schopnosť monitora vykresliť určitý počet snímok za jednu sekundu.
Udáva sa v Hz.
Všeobecne platí, že čím vyššia obnovovacia frekvencia, tým plynulejší obraz.
Monitory s vyššou obnovovacou frekvenciou menej unavujú oči.
Najčastejšie sa stretnete s obnovovacou frekvenciou 60 – 75 Hz,
v prípade herných monitorov dosahujú hodnotu až 200 Hz.

## Slide 79: Parametre LCD monitorov II.
Rozlíšenie :
  Udáva počet pixelov (obrazových bodov), ktoré monitor dokáže v horizontálnom a vertikálnom smere vykresliť.
  Všeobecne platí, že čím vyššie rozlíšenie monitor má, tým detailnejší obraz a väčšiu pracovnú, respektíve hernú plochu poskytne.
  Dnes sa najčastejšie používajú monitory s Full HD rozlíšením (1 920 × 1 080 obrazových bodov).
  Pozorovacie uhly:
    Pozorovací uhol je maximálny uhol, z ktorého je ešte možné sledovať obraz na monitore bez toho, aby došlo k zmene farieb alebo kontrastu.
    Čím väčší pozorovací uhol, tým lepšie.
    Veľkosť pozorovacích uhlov je spojená s typom panelu monitora.
    monitory s panelmi IPS a S-IPS majú pozorovacie uhly najväčšie (až 178 stupňov),
    PVA a MVA obrazovky sú na tom o niečo horšie
    . TN monitory majú pozorovacie uhly najmenšie.

## Slide 80: Parametre LCD monitorov III.
Farebná hĺbka :
  Farebná hĺbka označuje, koľko bitov je použitých na vyjadrenie jedného farebného bodu obrazu.
  Od toho sa odvíja počet farieb, ktoré je monitor schopný spracovať.
  Čím viac bitov, tým viac farieb, ale aj väčšia dátová veľkosť.
  TN monitory spravidla zobrazujú 6-bitové farby (262 000 farieb),
IPS/XV monitory 8 a viacbitové farby (16 200 000 farieb a viac).

## Slide 81: Parametre LCD monitorov IV.
  Technológia spracovania obrazu IPS:
  IPS, čiže In-Plane Switching monitor, často označovaný aj ako Super TFT.
  Ide o jednu z odnoží zobrazovacích technológií LCD.
  Predstavuje vynikajúci pomer kvality a ceny.
  Vyniká prirodzeným podaním farieb,
  nízkou spotrebou
  a širokým pozorovacím uhlom.
  Ten dosahuje takmer 180 stupňov.
  Na monitor je preto dobre vidieť zo všetkých strán, zatiaľ čo odtieň farieb zostáva nezmenený.

## Slide 82: Parametre LCD monitorov V.
  Technológia spracovania obrazu TN
  Jedna zo starších LCD zobrazovacích technológií, ktorá stále nachádza uplatnenie.
  Medzi jej najväčšie prednosti patria najmä nízke výrobné náklady a rýchla odozva.
  Rýchla odozva znamená, že je monitor schopný pohotovo meniť obraz.
  Z tohto dôvodu býva technológia hojne využívaná v herných monitoroch.

## Slide 83: Parametre LCD monitorov VI.
  ODOZVA:
  Označuje dobu, počas ktorej monitor zvládne spracovať požiadavku na zmenu obrazu z počítača.
  Čím nižšia odozva je, tým rýchlejšie dokáže monitor meniť obraz. Doba odozvy je dôležitá najmä pre hráčov počítačových hier.
  V prípade herných monitorov by nemala byť viac ako 4 ms.
  FLICKER FREE:
Flicker Free (podľa výrobcu známa tiež ako Flicker Less) je technológia, ktorá si kladie za cieľ eliminovať nežiaduce a nepríjemné blikanie LED podsvietenia.
Toto blikanie nemusí byť na prvý pohľad zrejmé, ale môže namáhať naše oči, v krajnom prípade môže dôjsť aj k ich poškodeniu.

## Slide 84: Parametre LCD monitorov VII.
  GAMUT:
  Farebný gamut udáva, aký široký farebný priestor dokáže monitor zobraziť.
  Nové monitory pokrývajú celý AdobeRGB farebný priestor a poskytujú tak realistickejšie farby než sRGB pri lacnejších monitoroch.
PIVOT:
Pivot je funkcia umožňujúca otočiť monitor o 90° na výšku.
Toto riešenie je vhodné na čítanie dlhých textov alebo internetových stránok.
Používateľ menej scrolluje a jeho práca je tým pádom rýchlejšia.
Naopak táto funkcia sa nepoužíva na sledovanie filmov a hranie hier.
Nie všetky monitory túto funkciu podporujú.

## Slide 85: Parametre LCD monitorov VIII.
  LOW BLUE LIGHT:
  Low Blue Light (podľa výrobcu známa tiež ako BlueLightFilter) je technológia, ktorá redukuje škodlivé modré svetelné spektrum a v konečnom dôsledku pomáha znižovať únavu a namáhanie našich očí.
Gsync a FreeSync:
Niektoré herné monitory sú vybavené technológiou G-Sync alebo FreeSync.
Obe slúžia na synchronizáciu obnovovacej frekvencie monitora podľa grafickej karty, čím zvyšujú plynulosť obrazu pri hraní hier.
Kým G-Sync je kompatibilná s vybranými grafickými kartami NVIDIA,
FreeSync s vybranými grafickými kartami AMD.

## Slide 86: Parametre LCD monitorov IX.
  Pomer strán:
  Optimálny pomer strán sa odvíja od predpokladaného použitia. Ako štandard sa berie pomer 16:9, ktorý prirodzene kopíruje zorné pole človeka.
  Na prácu s textom sú vhodnejšie obrazovky s pomerom strán 4:3, pretože sa podobajú rozvrhnutiu klasickej stránky papiera.
  Na obľube získavajú ultrawide monitory s pomerom strán 21:9 z dvoch dôvodov – pri sledovaní filmov sa zbavíte čiernych pruhov nad a pod obrazom a jedným monitorom nahradíte aj dve obrazovky klasického pomeru strán vedľa seba.

## Slide 88: Výhody a nevýhody LCD
Výhody
  Geometria, ostrosť
  Jas
  Velkosť
  Spotreba
  Viditeľná plocha
Nevýhody ( väčššina týchto nevýhod sa vzťahuje k matici TN – nejlacnejšej)
  Kontrast – u profi matic ( P/AS/S-IPS) ok
  Pozorovacie uhly – u matic IPS ok
  Doba odozvy
  Farby – u profi matic ( P/AS/S-IPS) ok

## Slide 89: Delenie LCD monitorov

## Slide 90: LCD Technológia
Používa sa pre displeje v notebookoch, malých počítačoch, pageroch, telefónoch a iných nástrojoch.
Používa kombináciu podsvietenia na báze fluorescencie, farebných filtrov, tranzistorov a tekutých kryštálov na vytvorenie a osvetlenie obrázkov.
Až donedávna sa používala iba na prenosných počítačoch a iných prenosných zariadeniach.
V roku 1997 výrobcovia začali ponúkať LCD monitory plnej veľkosti ako alternatívy k monitorom CRT.

## Slide 92: Display – LCD (liquid crystal display)
Displej z tekutých kryštáľov
  Tekutý kryštál - látka na rozmedzí pevného a tekutého stavu.
  Požadavky: správný index odrazu, elasticita, viskozita.
  Molekuly tekutého kryštálu maíú tyčovitý tvar a môžu býť el. polarizované
  Podle usporiadania kryštálov rozoznáváme štrukturu:
    Smektickú
    Nematickú
    Cholesteriskú

## Slide 93: Display - LCD
Tekuté kryštály nevydávajú svetlo
  Vedia ho iba spracovať ( prepúšťať alebo blokovať )
Zdroje svetla
  Sú umiestnené za obrazovkou
    Pred zdrojom je vrstava rozptyľujúca svetlo ,aby sa dosiahlo čo najrovnomernešie podsvietenie
  Používajú sa :
    fluorescenčné výbojky so studenou katódou
    LED diódy

## Slide 94: Display - LCD
Za predpokladu že pripojíme elektródy tekutého kryštalu na zdroj jednosmerného napätia(10 voltov)zmení sa jeho vnútorná štruktúra.
Molekuly kryštálu už nie sú vzájomne pootočené ale napriamené.
Pretože svetlo s horizontálnou polarizáciou už nemôže svoju polarizáciu zmeniť na vertikálnu a je zablokované.
Preto display zostáva tmavý

## Slide 95: Princip LCD TN
Sveteľný lúč zo svetlo vodného panela
Vertikálny polarizátor
Filtry orientácie
Tekuté kryštály
Horizontálny polarizátor
Svetlo prechádza

## Slide 96: Princip LCD
Sveteľný lúč zo svetlo vodného panela
Vertikálny polarizátor
Filtry orientacie
Tekuté kryštaly
Horizontálny polarizátor
Svetlo neprechádza

## Slide 97: Gif LCD TN

## Slide 98: Princíp LCD
Sveteľný lúč dopadá na vertikálny polarizátor,
ten prepustí len svetlo polarizované vo vertikálnej rovine
Medzi orientačnými filtrami sa nachádzajú tekuté kryštaly,
Tie sú krajních polohách vzájone pootočené tak, jako to vymedzujú tieto filtre
Na výstupe druhého filtra je svetlo otočené o 90o a prechádza horizontálným filtrom
V kľudovomm stav displej svietí.

## Slide 99: Princip LCD
Po pripojení striedavého napätia na elektrody na polarizátoroch sa zmení vnútorná štruktúra
Molekuly kryštala sa zhodne zorientujú a prestanú meniť polarizáciu prechádzajúceho svetla
Svetlený lúč je na horizontálnom filtre zablokovaný – displej nesvietí.
Zmenou napätia na
elektrodách
sa dá riadiť množstvo
prepúštaného svetla
- jasu

## Slide 100: Princíp LCD

## Slide 101: TN LCD monitory-jeden pixel

## Slide 102: Passive Matrix Display
Napätie sa pripojí na všetky riadky naraz
Výber pixelov sa robí postupným pripájaním napätia opačnej polarity na stĺpce
Pixel sa vyberie ako priesečník riadka a stlpca

## Slide 103: Active VS. Passive Display
Active Display
Passive Display

## Slide 104: Konštrukcia pasívneho pixelu LCD

## Slide 105
TFT Monitors

## Slide 106: Princíp LCD TFT

## Slide 107
  V súčasnosti je hlavným výstupným zariadením
  Tisícky pixelov
  Každý pixel má tri tranzistory, farebné červené, modré, zelené
  použitie
    Používa sa na prenosných počítačoch
  výhody
    ľahká váha
    Menej oslnenia a žiarenia
    Menej energie
  nevýhody
    Problémy pri miernom pohľade z boku
    Menšie rozlíšenie ako CRT
    Nepoužíva sa s svetelnými perami
TFT Monitors

## Slide 108
Pre rozsvietenie bodov sa používa aktivná matica.
Každá obrazová bunka má vlastný tranzistor pre riadenia napätia medzi kontaktmi.
Tím je zaručené presné natočenie krystalov počas zobrazovacieho cyklu Dosahuje sa vyššieho jasu a kratšej doby odezvy jako pri TN.
ObrazovkyTFT sa niekedy nazývajú LCD s aktívnou matricou
Display s rozlíšením 1024 x 768 je tvorený 1024 x 768 x 3 sub-pixelov (2,359,296)
TFT (Thin Film Transistor)

## Slide 109: Aktívna matica

## Slide 110: LCD
Zapojenie pixelov aktivného LCD displeje
LC
LC
LC
LC
LC
LC
R
G
B
Adresácia riadka
Adresácia stĺpca
Spoločná elektroda
LC = Liquid Crystal

## Slide 111: Aktívna matica

## Slide 112: Výrobcovia LCD

## Slide 114: PaRAmetre CRT monitorov

## Slide 115: ŠTANDARDNÉ ROZLÍŠENIA MONITOROV

## Slide 116: Ako vybrať monitor

## Slide 117: Príklad výberu LCD monitora pre kancelárske Aplikácie
Philips 223V5LSB, 21,5"
Pri kancelárskom monitore strávite hodiny času.
Preto by nemal mať tú najlacnejšiu obrazovku v ponuke – ide predsa o vaše oči.
Kvalitný kancelársky monitor by mal mať nastaviteľný pivot (napríklad aj s možnosťou otočenia na zvislo), vyššiu obnovovaciu frekvenciu a funkcie zabraňujúce únave zraku.

## Slide 118
Philips 223V5LSB, 21,5"

## Slide 119: TEChnologia LCD LED
Biele LED diódy zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania.
Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie.
Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer.
Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

## Slide 120: Herné monitory

## Slide 121: Ako vybrať herný monitor?
Aký typ hier preferujem?(autá,strieľačky)
Technológia  doba odozvy < 5ms (naháňačky na autách)-technológia TN(príp.IPS)
Min. 27 palcový monitor
Čím väčšia plocha monitora tým je pôžitok z hry lepší.
digitálny vstup HDMI
Ak hráč „vysolí“ niekoľko stoviek eur za výbavu počítača v podobe procesora, grafickej karty a pod. nemal by šetriť ani pri monitore.
144Hz obnovovacia frekvencia(čím vyššia tým lepšie)
Ergonomický dizajn pre komfortné prezeranie s technológiou Eye Care znižuje únavu očí

## Slide 122: Príklad výberu LCD monitora pre Hry
34" LG 34UM68 Ultrawide

## Slide 123: Príklad výberu LCD monitora pre Hry
34" LG 34UM68 Ultrawide

## Slide 124: Príklad výberu LCD monitora pre Hry
34" LG 34UM68 Ultrawide

## Slide 125: Príklad výberu LCD monitora pre Hry
34" LG 34UM68 Ultrawide
Hlavné parametre:
uhlopriečka: 34“
LCD monitor: IPS,
pomer strán: 21:9,
kontrast: 1000:1
Jas: 300cd/m2,
Rýchlosť odozvy: 5ms GTG,
rozlíšenie: 2560x1080,
vstupy: 2x HDMI, Display Port,
výstup pre slúchadlá,
obraz v obraze: PIP,
Výkon: 2x 7W,
blikanie: Flicker Safe

## Slide 126: A čo takto tento monitor?
Technické parametre: Veľkosť panela: 27 "(68,5 cm) Wide Screen (16:9) Typ panelu: In-Plane Switching technológie Sýtosť farieb: 100% sRGB Rozlíšenie: 2560 x 1440 (až 144Hz) (DP1.2) / 2560 x 1440 pri 60 Hz (HDMI1.4) / 1920 x 1080 (až 120Hz) (HDMI1.4) Pixel Pitch: 0,233 mm Jas (Max): 350 cd ASUS Smart Contrast Ratio (Max.): 100, 000, 000: 1 Farby: 16.7M Uhol pohľadu: 178/ 178 Doba odozvy: 4 ms

## Slide 127: ASUS MG279Q, 27" WQHD,Free sync, 100% RGB, piovt, repro,

## Slide 128: Monitory LCD
  TN: Twisted Nematic
    Malý pozorovací uhol, rýchla odozva
  IPS: In-Plane Switching
  Veľký pozorovací uhol, pomalá odozva, vysoký kontrast, vyššia spotreba
  VA: Vertical Alignement
        Široký uhol, stredný čas odozvy , vysoký kontrast

## Slide 129: LCD monitory všetky
TFT (Thin Film Transistor)
TN (Twisted Nematic)
IPS (In Plane Switching)
AMOLED (active-matrix organic light-emitting diode)
VA LCD monitory

## Slide 130: Druhy LCD
Existujú dve spôsoby ovládania LCD:
pomocou aktívnej
alebo pasívnej matice.
Pasívna matica pozostáva vrstiev elektrických drôtov.
Jedna vrstva je umiestnená vodorovne a druhá je vertikálne vyrovnaná v pravých uhloch.
Medzi všetkými týmito vrstvami je tekutý kryštál.
Výber jednej horizontálnej a jednej zvislej čiary sa týka presne jednej konkrétnej bodky
a prechádza cez nej určitým množstvom svetla v závislosti od napätia pripojeného medzi týmito dvoma vodami.

## Slide 131: Ako pracuje LCD video

## Slide 132: Rozdelenie LCD monitorov
Rozdelenie obrazovky LCD podľa technológie podsvieteniaTFT
  TN
  IPS
  VA
LED
  Edge LED
  Plná LED

## Slide 133: TFT Monitors
TFT znamená tenký filmový tranzistor. Tieto monitory môžu byť tiež nazývané LCD. LCD slúži na displej z tekutých kryštálov.
Obrazovka sa skladá z tisícov miniatúrnych tranzistorov. Tieto tranzistory sú aktivované procesorom. Každý pixel je vytvorený z RGB (červená, zelená a modrá).
Používa sa len vtedy, ak potrebuje vidieť obrazovku len 1 osoba.
Výhody | Nevýhody
Ľahko sa pohybuje a prenáša sa. | Obmedzený uhol pohľadu
Produkujte menej oslnenia (znížené namáhanie očí) | Nekonzistencia farby pri pohľade z rôznych uhlov.
Vydáva menej žiarenia na rozdiel od CRT | Videá môžu byť rozmazané
 | Drahšie ako CRT

## Slide 134: TFT Monitors
Samostatný malý tranzistor pre každý pixel na displeji.
Pretože každý tranzistor je taký malý, množstvo náboja potrebné na jeho ovládanie je tiež malé.
To umožňuje veľmi rýchly prestavenie displeja.
Nemožnosť zobraziť úplne čiernu farbu, ale len tmavšie a jasnejšie odtiene šedej.
Okrem slabého kontrastu TN obrazovky nedokážu zobraziť správne farby,
ale to môže byť čiastočne korigované kalibráciou pomocou nejakého softvéru.
Dnes sa používajú iba kvôli ich extrémne nízkym cenám, ale aj preto, že majú rýchlu reakciu -

## Slide 135: TFT

## Slide 136: TFT
1 - Sklenené platne
2/3 - Horizontálne a vertikálne polarizátory
4 - RGB farebná maska
5/6 - Horizontálne a vertikálne príkazové riadky
7 - Vrstvená polymérová vrstva
8 - Rozpery
9 - Tenkostenné tranzistory
10 - Predná elektróda
11 - Zadné elektródy

## Slide 137: Monitor TFT
Displej vyrobený s technológiou TFT (tenkovrstvový tranzistor) je displej z tekutých kryštálov (LCD), bežný v notebookoch a prenosných počítačoch, ktorý má tranzistor pre každý pixel (tj pre každý z malých prvkov, ktoré riadia osvetlenie displeja).
Umiestnenie tranzistora na každý pixel znamená, že prúd, ktorý spúšťa osvetlenie pixelov, môže byť menší, a preto ho možno rýchlejšie zapnúť a vypnúť.
TFT je tiež známy ako technológia aktívnej maticovej zobrazovacej techniky (a kontrastuje s "pasívnou maticou", ktorá nemá na každom pixeli tranzistor).
Displej TFT alebo aktívnej matice je citlivejší na zmenu.
Ak napríklad posuniete myš na obrazovku, displej TFT je dostatočne rýchly, aby odrážal pohyb kurzora myši.
(Pomocou pasívnej maticovej obrazovky kurzor dočasne zmizne, kým sa displej nedokáže "dobehnúť").

## Slide 138: LCD
Zapojenie pixelov aktivného LCD displeje
LC
LC
LC
LC
LC
LC
R
G
B
Adresácia riadka
Adresácia stĺpca
Spoločná elektroda
LC = Liquid Crystal

## Slide 139: TN LCD monitory
TN znamená Twisted Nematic(skrutkovica) a pracuje na princípe rúrok tekutých kryštálov, ktoré sú usporiadané v tvare podlhovastého špirály .
Nematic=týkajúce sa alebo označujúce stav tekutého kryštálu, v ktorom sú molekuly orientované paralelne, ale nie sú usporiadané v dobre definovaných rovinách
Pri použití určitého napätia sa kryštály otáčajú okolo pozdĺžnej špirálovej osi
V závislosti od stupňa orientácie prechádza svetlo.
Problémom s týmito panelmi je, že existuje veľký rozptyl svetla .
Tiež uhol pohľadu je pomerne malý ,
Obraz bude tmavší alebo svetlejší, v závislosti na uhle, z ktorého sa zobrazuje na monitore.
S lacnejšími modelmi je táto zmena farby a osvetlenia viditeľná aj vtedy, keď je monitor videný v pravých uhloch.

## Slide 140: TN

## Slide 141: LCD monitor IPS
Technológia IPS patrí do podskupiny TFT monitora.
IPS LCD obrazovky sú oveľa zložitejšie a majú dlhší čas odozvy v porovnaní s TFT obrazovkami,
Je to preto že majú dve riadiace napätia a preto aj dva riadiace tranzistory.
Preto je potrebné mať vyššiu úroveň osvetlenia, ktorá priamo ovplyvňuje spotrebu elektrickej energie a ohrev samotného monitora.
Panely IPS však majú zväčšené pozorovacie uhly, ako aj reprodukciu farieb.
Neskôr boli vytvorené rôzne varianty panelu IPS s označeniami S-IPS , H-IPS a E-IPS s cieľom odstrániť problémy s pomalou odozvou, ale tiež zvýšiť kvalitu farieb.
Sú tiež lacnejšie.

## Slide 142: LCD IPS a TN

## Slide 143: LCD monitor IPS
IPS značí In-Plane Switching (prepínanie v ploche), čo naznačuje, že elektródy sa nachádzajú v rovnakej (v tomto prípade základná) rovine.
V základnom (vypnutom) stave panel neprepúšťa svetlo, po privedení napätia sa LC kryštály pootočí až o 90 stupňov.
Panely IPS preto vynikajú vernými farbami a širokými pozorovacími uhlami. Keďže elektródy sú umiestnené v jednej (spodná) rovine, zaberajú viac priestoru ako u panelov typu TN alebo MVA,

## Slide 144: VA LCD monitory
Panely VA (Vertical Alignment) majú vertikálne usporiadané trubice v tekutom kryštáli
Predstavujú kompromis medzi technológiou TN a IPS .
Princíp práce je o niečo jednoduchší:
trubice kvapalných kryštálov sú umiestnené vertikálne (pretože tieto monitory dostali názov) a potom svetlo neprechádza.
Keď sa na ne pôsobí plné napätie, paralelné substráty sa otočia a svetlo prechádza.

## Slide 145: Porovnanie TN vs.IPS

## Slide 146: VA monitor

## Slide 147
Na trochu odlišnom princípe sú založené matrice MVA (Multi-domain Vertical Alignment) a PVA (Patterned Vertical Alignment).
Technológia MVA bola vyvinutá firmou Fujitsu v roku 1998 a je rozšírením pôvodného nápadu orientovať molekuly tekutých kryštálov vertikálne (VA - Vertical Alignment).
Cieľom bolo dosiahnutie vysokého kontrastu a krátkej reakčnej doby.

## Slide 149: Porovnanie

## Slide 150: Porovnanie VA s panelmi IPS a TN
Lepšie farebné zobrazenie z TN, ale nie z panelu IPS
Lepšie pozorovanie uhlov z TN, ale nie z panelu IPS
Lepší kontrast a čierna farba
Kratší čas odozvy z panelov TN a IPS

## Slide 151: Porovnanie VA s panelmi IPS a TN

## Slide 152: OLED
OLED - ( anglicky Organic light-emitting diode ) je typ LED diód , kde sa ako elektroluminiscenčné látka využívajú organické materiály .
Tie sú uložené medzi dve elektródy, z ktorých aspoň jedna je priehľadná.
Využívajú sa pri konštrukcii displejov, napr. V televíznych obrazovkách a mobilných telefónoch.
Technológia pochádza z roku 1987 , kedy ju vyvinula firma Eastman Kodak .
Teraz sa používajú predovšetkým v prístrojoch ako mobilné telefóny alebo MP3 prehrávače .

## Slide 153: Monitors: OLED
OLED: Organic Light Emitting Diod
Vysoký jas a kontrast
Široký uhol pohľadu
1. katóda (−), 2. emitujúca vrstva, 3.žiarenie, 4. vodivá vrstva, 5. Anóda (+)

## Slide 154: In-Plane Switching technológie(IPS)
Ide o jednu z odnoží zobrazovacích technológií LCD.
Vyniká prirodzeným podaním farieb, nízkou spotrebou a širokým pozorovacím uhlom. Ten dosahuje takmer 180 stupňov.
IPS získala svoje meno na základe správania tekutých kryštálov vnútri subpixelov.
Tie v prípade IPS neprepúšťaju v pokojnom stave svetlo.
Za daných okolností sú kryštály usporiadané do roviny.
Ich natočením sa zaistí práve ona priepustnosť svetla (z toho názov In-Plane Switching). Tento postup so sebou prináša celé množstvo výhod, ktoré ostatné odnože zobrazovacích technológií LCD neposkytujú.
Oproti technologicky starším TN zobrazovačom aj na výrazne lepší kontrast.

## Slide 155: In-Plane Switching technológie(IPS)
V prvom rade je to už predtým avizovaný široký pozorovací uhol - na displej vidieť zo všetkých strán rovnako dobre.
Zároveň nedochádza takmer k žiadnej zmene odtieňa farieb. Oproti technologicky starším TN zobrazovačom sa môžete tešiť aj na výrazne lepší kontrast.
To je spôsobené najmä vernejším zobrazením čiernej farby. Naopak drobnú nevýhodu predstavuje cena.
Nielen finančne, ale aj kvalitou sa IPS nachádza niekde medzi staršími LCD zobrazovacími technológiami a prémiovou OLED.
Konkrétnejšie, panel IPS je typ TFT LCD
IPS LCD podrobne

## Slide 156: Porovnanie VA ,IPS,tn

## Slide 157: Porovnanie TN a IPS

## Slide 159: Parametre monitorov
ALZA

## Slide 160: Notebooky

## Slide 161: ergonómia
Funkcie zabraňujúce únave zraku.
Snímač intenzity okolitého osvetlenia – Senzor osvietenie reguluje jas monitora podľa lokálnych podmienok. V noci sa preto podsvietenie stlmí, vo dne rozjasní, a oči tak nezaťažujú extrémne rozdiely medzi svetlom a tmou..
FlickerFree/Flicker Less – Hoci to bežne nie je vidieť, obraz na monitore pulzuje svojou obnovovacou frekvenciou. Monitory označované ako FlickerFree však používajú vyššiu frekvenciu, ktorú už ľudský zrak ako mihotanie nevníma.
Filter modrého svetla – Modré svetlo potláča tvorbu melatonínu, hormónu zodpovedného za spánok. Pozeranie do monitora pred spaním preto môže sťažiť zaspávanie alebo kvalitu spánku. Niektoré monitory preto modré odtiene tlmia, aby ste ľahko zaspali aj po práci na počítači.

## Slide 162: Slovník pojmov – monitory
Odozva Označuje dobu, za ktorú monitor zvládne spracovať požiadavku na zmenu obrazu z počítača.
Čím nižšia odozva je, tým ostrejší obraz monitor poskytuje v rýchlych scénach.
Doba odozvy je dôležitá pre hráčov počítačových hier.
Pri herných monitoroch by nemala činiť viac ako 4 ms.
Farebná hĺbka Farebná hĺbka označuje, koľko bitov je použitých na vyjadrenie jedného farebného bodu obrazu.
Od toho sa odvíja počet farieb, ktoré je monitor schopný spracovať.
Čím viac bitov, tým viac farieb, ale aj väčšia dátová veľkosť.
TN monitory spravidla zobrazujú 6-bitové farby (262 000 farieb),
IPS/XVa monitory 8 a viacbitové farby (16 200 000 farieb a viac).
Pozorovacie uhly Pozorovací uhol je maximálny uhol, z ktorého je ešte možné sledovať obraz na monitore bez toho, aby došlo k zmene farieb alebo kontrastu. Čím väčší pozorovací uhol, tým lepšie.
Veľkosť pozorovacích uhlov je spojená s typom panelu monitora.
Monitory s panelmi IPS a S-IPS majú pozorovacie uhly najväčšie (až 178 stupňov),

## Slide 163: Ako vyberať LCD monitory
Pre klasické domáce využitie je teda plne dostačujúce LCD monitor s uhlopriečkou 19 až 22 palcov.
Pri bežnej práci s multimédiami vám postačí prístroj s odozvou cca 10 ms.
Čo sa týka veľkosti kancelárskeho monitora: čím väčšie, tým lepšie. (27 ‘‘)
Dnes je u hráčov obľúbený monitor s uhlopriečkou 22 ", čo najkratšiu dobu odozvy, najlepšie okolo 2 ms.
Pokiaľ zháňate profesionálny monitor pre grafické účely, hľadajte medzi S-IPS alebo S-PVA panely s minimálne 10-bitovým spracovaním obrazu.
Najdôležitejšími faktormi u grafických monitorov sú pozorovacie uhly, podsvietenie, gamut a farebné podanie.
LCD alebo LED monitory?
V skutočnosti ide stále o rovnaké LCD monitory , teda o displeja z tekutých kryštálov podsvietené LED diódami

## Slide 164: Ako vyberať LCD monitory
Typy panelov - TN, IPS / PLS, PVA / MVA
Jas nám udáva hodnotu svietivosti a kontrast schopnosť zobraziť sýtu čiernu a jasnú bielu.
Minimálna hodnota jasu by sa mala pohybovať v rozmedzí 10 až 20% maximálneho jasu monitora a pre správne vnímanie farebných odtieňov by sa mal pohybovať v medziach od 80 - 160 cd / m2.
Kontrast sa dnes uvádza tzv. Dynamický a môže byť rôzne navyšovanie na milióny: 1.
Čím vyššie číslo, tým viac bude čierna čierna a biela biela.
Obecne platí čím viac tým lepšie.
Pre kancelársku prácu bude dostačujúci 400-900, pre hranie hier či sledovanie filmov je to potom 1 500 a viac.

## Slide 165: OLED technológia Organic Light Emitting Diode"
Jedná sa o typ displeja, ktorý využíva technológiu organických elektroluminiscenčných diód.
Táto vrstva organického polovodiča sa nachádza medzi dvoma elektródami, pričom jedna z elektród býva priehľadná.
OLED sa používa v celej škále výrobkov, od miniatúrnych displejov v MP3 prehrávačoch, mobilných telefónoch až po veľkorozmerové ploché zobrazovacie displeje a televízie.
Na rozdiel od bežných LCD televízorov nie je OLED panel akokoľvek podsvietený, ale jednotlivé body vyžarujú svetlo sami o sebe.
Toto je dosiahnuté vďaka viacvrstvovej bunke OLED , z ktorých sa panel skladá.
Táto OLED bunka sa skladá z niekoľkých vrstiev, medzi ktorými je veľmi dôležitá tzv. EML (Emissive Layer),
Vrstva je zložená z organických polymérnych materiálov, ktoré sú schopné po vybudení vyžarovať požadované svetlo o určitej farbe.

## Slide 166: Rozdelenie OLED monitorov
displeje pasívne a aktívne;
displeja jednofarebné (monochromatické), viacfarebné a farebné;
použitých svietiacich materiálov.
Fluorescenčné a fosforescenčné farbivá

## Slide 167: Výhody OLED technológie:
Rýchlosť panelu je zhruba 1000× vyššia než IPS panely s LED podsvietením.
Podstatne lepšie pozorovacie uhly.
Dokonalé zobrazenie čiernej farby.
Celkovo nižšia priemerná spotreba.
Panely možno vyrábať prehnuté, v budúcnosti kľudne ohýbateľné, alebo trebárs zrolovateľné.
Rýchlosť panelu je zhruba 1000× vyššia než panely s LED podsvietením.
Podstatne lepšie pozorovacie uhly.
Dokonalé zobrazenie čiernej farby.
Celkovo nižšia priemerná spotreba.
Panely možno vyrábať prehnuté, v budúcnosti kľudne ohýbateľné, alebo trebárs zrolovateľné.

## Slide 168: Ako funguje OLED?
Rovnako ako u LCD sa aj v prípade OLED displejov vytvára výsledná farba zložením z troch základných RGB farieb (Red - červená, Green - zelená, Blue - modrá), každý pixel je teda zložený z troch farebných subpixelov. Štruktúru jednotlivých pixelov ukazuje nasledujúca schéma:
Na vrchnú katódu a spodná anódu je nutné priviesť napätie v rozmedzí 2-10 V,
čím začnú elektróny prúdiť z katódy cez transportné vrstvu elektrónov, usmerňujúce ich k príslušným subpixelom, tvorených organickými emitormi.
Tie začnú emitovať fotóny čiže svietiť o príslušnej vlnovej dĺžke, v prípade RGB modelu sa jedná o červenú, zelenú a modrú farbu.
V anóde sa vytvára elektrónovej diery, ktorých prenos je usmerňovaný transportný vrstvou dier.
Povrch obrazovky je nakoniec pokrytý ochrannou vrstvou materiálu, ktorým môže byť priehľadný plast, sklo či iné

## Slide 170
Rozlišujú sa dva základné typy OLED: jeden používa malé molekuly a druhý polyméry.
Pridaním pohyblivých iónov do OLED vrstvy sa vytvorí svetlo emitujúca elektrochemická bunka (LEC)
OLED displeje sa podľa spôsobu zapojenia delia aj na pasívne (PMOLED) alebo aktívne (AMOLED).
Pre OLED s aktívnou maticou (Active-matrix OLEDs - AMOLED) je nutný tenký film tranzistorov na spodnej vrstve elektród pre zapínanie a vypínanie každého pixelu,
toto riešenie ale poskytuje výhodu vyššieho rozlíšenia alebo tvorbu veľkých rozmerov displejov.
V súčasnosti sa javí ako najschopnejšianáhradná technológia OLED, prinášajúca veľa výhod v podobe nižšej spotreby, lepšieho farebného podania alebo menšie hrúbky.
OLED Rozdelenie

## Slide 171
Pri pasívnej matici sa musí presne v daný moment vhodne budiť riadkové a stĺpcové vodiče.
To si vyžaduje zložitejšie logiku, ale pri malom množstve riadiacich signálov.

## Slide 172
Pre oblasti s vysokým rozlíšením a grafickými nároky sú určené OLED modely s aktívnou maticou, kde každý bod je ovládaný plne oddelene.
Tá má na rozdiel od svojej pasívnej varianty má integrovanú prepojovaciu elektronickú vrstvu pre jednotlivými pixely.
Tá pre každý zobrazovaný bod obsahuje najmenej dva tranzistory a kondenzátor, čo však vo svojom dôsledku výrazne zvyšuje výrobné náklady.
Na druhú stranu jednotlivé pixely môžu byť úplne nezávisle adresované a tým aj ľubovoľne regulovaný ich jas a rýchlosť rozsvietenie a zhasnutie.
Riadiaci mechanizmus displeja býva dnes už priamo umiestnený na spoločnom substráte so zobrazovacou maticou.
Pri aktívnej matici je každý pixel ovládaný vlastným riadiacim signálom a ovládanie je tak principiálne jednoduché, ale obsahuje veľké množstvo signálov,

## Slide 173
Značnú nevýhodou je životnosť organických emitorov, kritická je v tomto ohľade najmä modrá farba.
Postupom času totiž začína klesať jas organické vrstvy emitorov, čo vedie k nerovnomernosti farebného podania obrazu.
Problém je o to zložitejšia, že jednotlivé farby emitorov starnú rôznou rýchlosťou, čo vedie k nutnosti vhodne dolaďovať obraz reguláciou.
Výrobcovia udávajú životnosť modrej vrstvy zhruba od 10 tisíc hodín vyššie, pričom táto hranica sa neustálym vývojom zvyšuje.
Zostávajúce dvojice organických vrstiev má životnosť niekoľkonásobne dlhšia.
Nedostatky OLED Technológie

## Slide 174
Technológia OLED/LCD
je možné na OLED televízor pozerať z ľubovoľného uhla
LCD televízorov sľubujú pozorovacie uhly až 178 stupňov,
Daná bunka , ktorá má zobrazovať čiernu farbu, jednoducho vypnú
LCD panely sú totiž neustále podsvietené,
OLED má nižšiu spotrebu ako LCD televízory
Ak OLED panel ale zobrazuje čisto bielu farbu, jeho spotreba dramaticky rastie a môže dosiahnuť aj 3x vyššej spotreby voči LCD panelu
Odozva OLED technológia sa udáva v rádoch mikrosekúnd, čo sú hodnoty, ktoré už ľudské oko nie je schopné rozoznať.

## Slide 176: Monitors: Resolution
Standard | Resolution | Typical Use
XGA (Extended Graphics Array) | 1024x768 | 15- and 17-inch CRT monitors 15-inch LCD monitors
SXGA (Super XGA) | 1280x1024 | 15- and 17-inch CRT monitors 17-and 19-inch LCD monitors
UXGA (Ultra XGA) | 1600x1200 | 19-, 20-, 21-inch CRT monitors 20-inch LCD monitors
QXGA (Quad XGA) | 2048x1536 | 21-inch and larger CRT monitors
WXGA (Wide XGA) | 1280x800 | Wide aspect 15.4-inch laptops LCD displays
WSXGA+ (Wide SXGA plus) | 1680x1050 | Wide aspect 20-inch LCD monitors
WUXGA (Wide Ultra XGA) | 1920x1200 | Wide aspect 22-inch and larger LCD monitors

## Slide 177: Čo je plazma?
Plazma predstavuje popri plynoch, tekutinách a tuhých látkach štvrtá kategória skupenstva. Je to čiastočne ionizovaný plyn, v ktorom je istý pomer voľných elektrónov, ktoré nie sú viazané na atómy. Plazma je elektricky vodivá, jej správanie môže byť regulované pomocou magnetických a elektrických polí.

## Slide 178: Obrazovky – Plazma - PD
Tvořeny komůrkami (buňkami), které jsou naplněny vzácnými plyny.
  Mezi buňkami jsou černé linky potlačující odraz světla pro zajištění lepšího kontrastu a barev.
  Počet komůrek udává rozlišení. Moderní plazmy dosahují rozlišení až 4K - 4096x2160 ( Panasonic TH-152UX1). Běžné 1920×1080.

## Slide 179: Obrazovky – Plazma - PD
Plasmové panely jsou založeny na:
  Barevných fluorescenčních reflektorech, které vytvářejí vlastní obraz.
    Každý pixel je tvořen trojicí luminoforů RGB.
    Původně všechny symetrické v současné době asymetrické z důvodu lepšího podání barev.

## Slide 180: Výhody a nevýhody - PD
Výhody
  Pozorovací úhly 160 - 170 °
  Kontrast
  Rychlá odezva
  Věrné podání barev
Nevýhody
  Spotřeba
  Živostnost
  Rozteč pixelů <0,3
  Nelze vytvořit menší obrazovky (< 80 cm)

## Slide 182: PLASMA
Plazma (plazmový monitor/zobrazovač) – plazmový displej/zobrazovač (PDP) je typ plochého zobrazovacieho panela typický pre veľkoplošné televízory (32 palcov alebo väčší). Pozostáva z mnohých maličkých buniek medzi dvoma panelmi zo skla, v ktorých je zmes vzácnych plynov (neón, argón…). Plyn v bunkách sa pôsobením elektrického prúdu meni na plazmu, ktorá potom vyžaruje svetlo. Plazmové displeje by sa však nemali zamieňať s LCD. Technológia poskytuje vysoký kontrast a jas. Cenovo sa stále viac približuje k LCD.

## Slide 184
Plazmové telky, ktoré už ale dnes nikto nevyrába.

## Slide 185: QLED-Quantum Dot LED.(QD)
QLED pracuje s klasickou LCD technológiou,
Výsledkom je obraz, ktorý svojimi farbami a plnou čiernou dokáže konkurovať aj OLED panelom.
OLED televízor nepotrebuje žiadne podsvietenie. OLED v paneli produkujú vlastné svetlo – každý pixel v paneli produkuje vlastné svetlo i farby
QLED televízory na svoje fungovanie vyžadujú podsvietenie LED diódami.
QLED má špeciálny LCD panel, ktorého jednotlivé pixely tvoria nové tzv. Quatum dot body s kovovým obalom i jadrom
Vďaka tomu dokážu so silným podsvietením produkovať výborné výsledky, vrátane bohatých farieb, výborného jasu a super kontrastu.
Medzi zásadné rozdiely možno zaradiť aj odozvu.
OLED panel vďaka samostatne riadeným pixlom dokáže zapínať a vypínať prakticky okamžite.
Toto LCD technológia s LED podsvietením nedokáže nikdy dosiahnuť.
LCD televízor môže mať aj 100 či viac palcov
Naopak, LCD panely s LED podsvietením nedokážu produkovať rovnaký jas ani počas 10 rokov.
Cena QLED je menšia ako televízor zo spodnej hranicie cien OLED televízorov.

## Slide 186: QLED-Quantum Dot LED.(QD)
QD displej je zobrazovacie zariadenie, ktoré využíva kvantovej bodky ( QD ), polovodičové nanokryštály, ktoré môžu produkovať čisté monochromatické červené, zelené a modré svetlo
Fotoelektrické častice s kvantovými bodmi sa používajú v LCD-podsvietených LCD displejoch, kde vrstva QD konvertuje podsvietenie na vyžarovanie čistých základných farieb;
Jednoducho povedané, kvantové body sú malé častice, ktoré svietia, keď na ne svieti svetlo

## Slide 187: QDTV

## Slide 188: QLED TV
Quantum dot TV využívajú vylepšený systém farebných filtrov (kvantových bodiek), ktorý prekrýva LCD panel.
Vďaka filtru dokážu Quantum dot TV zobraziť viac farieb, a tak poskytnúť reálnejší obraz ako bežné televízory.
Samozrejmou súčasťou všetkých Quantum dot televízorov sú technológia HDR a rozlíšenie Ultra HD 4K.

## Slide 189: Gigantický displej NVIDIA BFGD (Big Format Gaming Display)

## Slide 190: Gigantický displej NVIDIA BFGD (Big Format Gaming Display)
65" obrazovka
4K rozlíšenie
120 Hz obnovovacia frekvencia
špičkový jas na úrovni 1000 nitov
Nits je meranie toho, koľko svetla televízna obrazovka pošle vašim očkám (jasom) v rámci danej oblasti..
dynamický rozsah – alebo skratka HDR.
Cieľom HDR je podporiť zvýšenú schopnosť výstupu svetla tak, aby zobrazené obrazy mali vlastnosti, ktoré sú viac podobné prirodzeným podmienkam svetla, ktoré sa vyskytujú v "reálnom svete".(postava pred zapadajúcim slnkom
integrácia poslednej generácie hernej konzoly NVIDA SHIELD
S tým súvisí aj možnosť využitia služby GeForce Now.t.j.
Za pravidelný mesačný poplatok máte neobmedzený prístup ku katalógu hier

## Slide 191: Rozdiely medzi štandardmi

## Slide 192: 8K monitory
nemuseli byť zas tak drahé, prvé odhady hovoria o sume „len“ 3 200 €.
snímkovú frekvenciu až 120 Hz, čo je dvojnásobok štandardu bežných obrazoviek.
ruhou stranou mince je ale hardvér, ktorý by taký obrovský počet pixelov pri vysokej snímkovej frekvencii rozhýbal – vzhľadom na to, že dnešné dostupné grafické karty si občas vylámu zuby aj v 4K, budeme si musieť na dostatočne výkonné komponenty ešte počkať.
disponuje neuveriteľným 22.2-kanálovým zvukom,
obsahujúcu 2 subwoofery a až 22 reproduktorov!
Prvým nepríjemným faktom je, že prvé televízie disponujúce 8K rozlíšením budú určite veľmi drahé

## Slide 193: Toto neviem čo je